DEMGi- Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão industrial

Trabalhos Práticos

Mecânica I

Ano Lectivo 2007/2008

Trabalhos práticos de Mecânica I

Parte I

- Objectivos das aulas práticas

- Estrutura tipo do relatório

Parte II

- Trabalhos práticos

  - Trabalho n.º 1 - Lançamento de projécteis.

  - Trabalho n.º 2 - Força e movimento.

  - Trabalho n.º 3 - Energia mecânica.

  - Trabalho n.º 4 – Momento linear.

  - Trabalho n.º 5 - Dinâmica de rotação.

Objectivos das aulas práticas

As aulas práticas têm como principais vertentes: a identificação do aluno com a realidade experimental, nomeadamente no que respeita à definição de objectivos, planificação e execução laboratorial; a aplicação de conceitos, reflexão e conclusões a extrair a partir dos resultados obtidos; o conhecimento e manuseamento de diverso tipo de equipamento, assim como a elaboração cuidada e concisa dos correspondentes relatórios.

A realização dos trabalhos práticos requer a preparação prévia dos mesmos, recorrendo a bibliografia adequada.

Estrutura tipo do relatório

O relatório de trabalho deve ser sintético e claro na sua apresentação. Em termos estruturais o relatório deverá incluir:

Título do trabalho

Autores e data da realização

- Introdução: – objectivos e princípios básicos do trabalho.

- Descrição experimental: – esquematização e descrição da experiência realizada, assim como a referência aos cuidados a ter durante a respectiva realização.

- Resultados experimentais e análise: – apresentação dos resultados de forma organizada. Utilização apropriada de diagramas, tabelas e gráficos, sempre que se justificar. Análise e discussão dos resultados.

- Conclusões e críticas: – referência às conclusões retiradas, comentários e sugestões respeitantes ao trabalho em causa.

Objectivo

Verificar e utilizar experimentalmente algumas das relações que regem o movimento de um projéctil lançado obliquamente.

Realização experimental

Para a execução deste trabalho dispõe de um sistema de lançamento de projécteis (esfera de plástico), conforme representado na figura 1.

Planifique, seleccione o material necessário e execute experiências que permitam:

- Determinar a velocidade de lançamento da esfera.

- Evidenciar a influência do ângulo de lançamento no alcance do projéctil.

- Para um dado ângulo de lançamento, verificar a altura máxima alcançada pela esfera.

Objectivo

Utilizar e verificar experimentalmente algumas das relações que regem o movimento rectilíneo de um corpo, bem como a relação entre o movimento e a força resultante actuante sobre o corpo.

Realização experimental

Para a execução deste trabalho dispõe de um carril, de um veículo e de um sistema de propulsão de acção gravítica. Associado a este sistema existe um sensor e um sistema de aquisição que registam o movimento do veículo.

A informação recolhida permite a obtenção de gráficos e equações de posição, velocidade e aceleração do movimento.

Durante a execução do trabalho não deve ser mudada a orientação do sensor, devendo este permanecer imóvel na posição em que se encontra. Não devem ser colocados objectos sobre a bancada de trabalho nem interferir de forma alguma com o campo de medida. A recolha de dados deve decorrer em silêncio.

Planifique, seleccione o material necessário e execute experiências que permitam:

- Para uma determinada massa propulsora, estudar e classificar o movimento do veículo.

- Determinar a intensidade da força resultante que actua sobre o veículo.

Como complemento opcional ao estudo efectuado, recorra ao programa Excel para tratar, com mais pormenor, os dados experimentais recolhidos. Para o efeito, exporte os dados para um ficheiro que guardará em suporte informático. Esse ficheiro deverá ser posteriormente aberto no Excel, tendo em atenção que os dados deverão ser manipulados, substituindo os pontos por vírgulas. Trace e analise, para intervalos que julgar convenientes, os gráficos correspondentes.

Objectivo

Verificar experimentalmente situações em que ocorre variação da energia mecânica.

Realização Experimental

Para a realização deste trabalho dispõe do dispositivo representado na figura 3. Ao longo da pista, com uma parte que descreve um looping, pode deslocar-se um pequeno veículo.

Planifique, seleccione o material necessário e execute experiências que permitam:

- Determinar o ponto de largada do veículo de modo a que descreva o looping na iminência de cair.

- A variação da energia mecânica entre esse ponto de largada e o ponto mais alto do looping.

Objectivo

Estudar experimentalmente processos de colisão. Aplicar a noção de momento linear.

Realização Experimental

Para a concretização deste estudo, possui o equipamento representado na figura 4.

Figura 4

Planifique, seleccione o material necessário e execute experiências que permitam:

- Determinar o momento linear de um corpo.

- Distinguir diferentes processos de colisão.

Objectivo

Verificar experimentalmente, o papel desempenhado pelo momento de inércia de um corpo rígido, em dinâmica de rotação.

Realização Experimental

Para a execução deste trabalho dispomos do aparelho representado na figura 5.

Figura 5

Planifique, seleccione o material necessário e execute experiências que permitam:

- Determinar o momento de inércia de um corpo rígido.

- Mostrar que o momento de inércia do corpo rígido depende do seu eixo de rotação.

# Text boxes

Figura 3

Figura 1

Figura 2