Análise Preliminar dos dados meteorológicos do COTR (Centro Operativo de Tecnologia de Regadio.

Na análise preliminar que se apresenta faz-se a comparação da eficiência da estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) por diferentes métodos, que utilizam valores da temperatura e da radiação solar

Pretende-se que a estimativa da ETo seja realizada com o recurso à medição de apenas duas variaríeis climáticas, a temperatura e a radiação solar, de forma a se reduzir o custo do sistema através da utilização de um número reduzido de sensores.

Para o efeito realizou-se a análise comparativa, selecção e calibração dos seguintes métodos de cálculo da ETo: Hargreaves, Hargreaves-Samani, Jensen-Haise, Makkink, Priestley-Taylor, Turc. Os resultados obtidos são comparados com os do método Penman-Monteitth (PM), que servirão como valores de referência.

Pretendeu-se identificar qual o método mais exacto para as condições do Alentejo e realizar a respectiva calibração para cada uma das estações da rede SAGRA, finalizando-se com a validação e controlo de qualidade das estimativas produzidas pelos métodos, depois de calibrados, de forma a assegurar um desempenho adequado do método seleccionado

1. Área de estudo e dados climáticos

Para a análise regional anteriormente referida utilizou-se a rede de estações meteorológicas automáticas do SAGRA - Sistema Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo-, que pertencente ao Centro Operativo de Tecnologias do Regadio (COTR), sendo os dados disponibilizados através da sua página da internet (COTR, 2007). Esta rede cobre grande parte do Alentejo e a respectiva distribuição espacial encontra-se representada na Figura 1. As estações meteorológicas utilizadas foram as de: Ferreira, Moura, Elvas, Redondo, Aljustrel, Alvalade, Beja, Évora, Odemira e Serpa. Estas estações registam os dados com um passo de tempo diário, e o intervalo de tempo considerado neste estudo para cada estação é apresentado na Tabela 1, juntamente com as características gerais das estações.

Tabela 1 – Características das estações meteorológicas do sistema SAGRA

| Estação | Long.(º) | Lat. (º) | Altit (m) | Alt. anem. (m) | Inicio da série | Final da série |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferreira | 8.27 | 38.05 | 74 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Moura | 7.28 | 38.09 | 172 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Elvas | 7.1 | 38.92 | 202 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Redondo | 7.63 | 38.53 | 235.6 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Aljustrel | 8.19 | 37.97 | 104 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Alvalade | 8.35 | 37.93 | 78.5 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Beja | 7.89 | 38.04 | 206 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Evora | 7.94 | 38.74 | 246 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Odemira | 8.75 | 37.5 | 91.5 | 2 | 01-01-2003 | 23-07-2007 |
| Serpa | 7.05 | 37.1 | 190 | 2 | 01-09-2006 | 23-07-2007 |

Figura 1 – Distribuição geográfica da rede de estações meteorológicas automáticas do Sistema Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo (SAGRA).

2. Métodos de cálculo da ETo

Os métodos de cálculo da evapotranspiração de referência, com base apenas nas variáveis climáticas temperatura e radiação solar, analisados neste trabalho são: Hargreaves, Hargreaves-Samani, Jensen-Haise, Makkink, Priestley-Taylor, Turc. Optou-se por considerar o método de Hargreaves-Samani, baseado apenas nas temperaturas, para através da comparação com os outros métodos se perceber em que medida é que a consideração da radiação solar (Rs) permite melhorar o valor das estimativas da ETo.

Para fazer a avaliação destes métodos calculou-se primeiro a evapotranspiração pelo método Penman-Monteith (FAO-PM), que servirá como o método de referência com os quais todos os outros serão comparados para aferir o seu grau de precisão, assumindo-se que a ETo calculada segundo este método é a que está mais próxima do valor “real”.

3. Metodologia de análise dos dados

Para realizar o cálculo da ETo diária para aqueles sete métodos desenvolveu-se uma ferramenta informática em Visual Basic 2005, que possibilitou lidar com o grande volume de informação utilizado neste trabalho. Ainda ao nível de desenvolvimento de software foi criado um pequeno módulo, também em Visual Basic 2005, para o cálculo das médias móveis (de 5 dias) para cada um dos ficheiros de saída do programa descrito anteriormente. Assim sendo, obtiveram-se duas séries de dados de ETo, para cada uma das estações consideradas, uma referente ao cálculo da ETo propriamente dito e a outra resultante da aplicação das médias móveis de 5 dias. A metodologia das médias móveis permite eliminar a variação diária inerente aos fenómenos climáticos, aumentando assim o grau de correlação dos diferentes métodos com o método de referência.

Para o cálculo da ETo pelo método de Penman-Monteith foram utilizadas as variáveis temperatura máxima e mínima, humidade relativa máxima e mínima, a velocidade do vento e a radiação solar. Para o cálculo da ETo pelos outros métodos foram utilizados a radiação solar e as temperaturas máxima, mínima e média.

Para verificar o grau de correlação entre os resultados da ETo diária calculada pelos 6 métodos a serem analisados com os valores do método de PM efectuou-se uma regressão linear entre os dois conjuntos de dados. Assim, foi calculado para cada estação o declive (a) a ordenada na origem (b) e o coeficiente de determinação (r2). Este procedimento foi efectuado para ambas as séries, com e sem médias móveis. Como resultado obtiveram-se os parâmetros de calibração de cada método para cada estação.

Após a calibração dos métodos procedeu-se à sua validação de forma a avaliar-se a qualidade dos valores de ETo produzidos por eles. Para efectuar esta análise realizou-se uma nova regressão linear para os dois primeiros anos de cada estação (01-01-2003 até 31-12-2004), de forma a obter os parâmetros de calibração a serem utilizados na validação. Utilizaram-se os parâmetros produzidos pelas médias móveis, uma vez que se constatou que este procedimento aumentava o coeficiente de determinação entre os vários métodos e o de PM. Posteriormente esses coeficientes de calibração, para cada uma das estações, foram incorporados no software para o cálculo da ETo e realizaram-se os cálculos para o período de 01-01-2005 até 23-07-2007. A estação de Serpa devido à reduzida dimensão da sua série de dados (01-09-2006 a 23-07-2007) não foi incluída neste procedimento.

Com base nos valores de 01-01-2005 a 23-07-2007 realizou-se a validação através de uma regressão linear para verificar a correlação existente entre os métodos em análise e o de PM. Posteriormente calculou-se, o erro médio, o erro absoluto e o erro relativo, para determinar qual dos métodos apresenta um maior grau de precisão.

O erro médio Ē é definido como, a média aritmética dos resíduos ei de acordo com a seguinte expressão:

(1)

em que, n é o número de observações e ei é obtido de acordo com a seguinte equação:

(2)

onde, yi é o valor de referência e ŷi é o valor estimado.

O erro absoluto |Ē| é definido como, a média aritmética dos resíduos absolutos |ei| sendo dado pela seguinte equação:

(3)

Finalmente, o último indicador estatístico utilizado neste trabalho foi o erro relativo Ēr que é definido como:

(3)

Complementarmente procedeu-se à separação da série de 01-01-2005 a 23-07-200, nos períodos de Outono-Inverno (de Outubro a Março) e de Primavera-Verão (de Abril a Setembro). O objectivo deste procedimento é o de avaliar qual o erro que ocorre na altura do ano que é mais relevante para a rega no nosso país e que corresponde ao período entre Abril e Outubro.

4. Calibração dos métodos

Na Tabela 2 são apresentados os resultados das regressões lineares entre os métodos estudados e o de referência. Estes valores referem-se aos dados processados através das médias móveis de 5 cinco dias e foram escolhidos por apresentarem uma melhor correlação entre os dois conjuntos de dados.

Verifica-se que todos os 6 métodos apresentam uma boa correlação relativamente ao método de PM, apesar de todos os métodos à excepção de Hargreaves-Samani apresentarem um desvio considerável em relação ao declive unitário e à ordenada na origem nula. De facto, é de realçar que o método de Hargreaves-Samani apesar de ser dos métodos com uma correlação mais baixa, quase não necessita de calibração (Tabela 2), ao contrário dos outros métodos, visto que o seu declive é de 0,96 e a sua ordenada na origem é de -0.13.

Por outro lado, verifica-se que as rectas de regressão apresentam valores substancialmente diferentes de estação para estação e alguma dispersão em relação à média das estações. Daqui se conclui que estes métodos deverão ser calibrados para cada local. Os valores apresentados na Tabela 2 são os parâmetros de calibração (declive e ordenada da origem) para cada uma das estações dos seis métodos analisados.

Tabela 2 – Declive (a), ordenada na origem (b) e coeficiente de determinação (r2) da recta de regressão linear entre os métodos estudados e o método de referência Penman-Monteith, para as 10 estações consideradas

| Métodos |
| --- |
|  | Hargreaves-Samani | Hargreaves | Priestley-Taylor | Makkink | Turc | Jensen-Haise |
| Estação | a | b | r2 | a | b | r2 | a | b | r2 | a | b | r2 | a | b | r2 | a | b | r2 |
| Ferreira | 0.91 | -0.21 | 0.96 | 1.36 | -0.13 | 0.98 | 0.43 | 0.32 | 0.94 | 1.79 | -0.38 | 0.96 | 1.53 | -0.50 | 0.97 | 1.15 | 0.45 | 0.97 |
| Moura | 0.86 | -0.21 | 0.96 | 1.36 | -0.08 | 0.98 | 0.46 | 0.22 | 0.96 | 1.80 | -0.35 | 0.97 | 1.51 | -0.38 | 0.97 | 1.13 | 0.56 | 0.97 |
| Elvas | 0.94 | -0.08 | 0.94 | 1.42 | -0.08 | 0.98 | 0.46 | 0.36 | 0.93 | 1.88 | -0.37 | 0.96 | 1.59 | -0.44 | 0.97 | 1.17 | 0.58 | 0.97 |
| Redondo | 1.01 | 0.02 | 0.96 | 1.53 | -0.06 | 0.97 | 0.48 | 0.41 | 0.93 | 2.00 | -0.35 | 0.95 | 1.70 | -0.44 | 0.96 | 1.28 | 0.60 | 0.97 |
| Aljustrel | 1.01 | -0.18 | 0.96 | 1.51 | -0.13 | 0.97 | 0.48 | 0.34 | 0.93 | 1.98 | -0.40 | 0.96 | 1.69 | -0.54 | 0.97 | 1.28 | 0.50 | 0.98 |
| Alvalade | 0.96 | -0.16 | 0.97 | 1.44 | 0.06 | 0.95 | 0.46 | 0.40 | 0.93 | 1.87 | -0.14 | 0.93 | 1.62 | -0.36 | 0.95 | 1.25 | 0.56 | 0.97 |
| Beja | 1.04 | -0.14 | 0.97 | 1.38 | -0.21 | 0.97 | 0.44 | 0.37 | 0.94 | 1.80 | -0.50 | 0.96 | 1.55 | -0.59 | 0.97 | 1.16 | 0.48 | 0.98 |
| Évora | 0.93 | -0.10 | 0.96 | 1.44 | -0.06 | 0.98 | 0.45 | 0.32 | 0.96 | 1.86 | -0.31 | 0.97 | 1.58 | -0.36 | 0.98 | 1.22 | 0.56 | 0.97 |
| Odemira | 0.99 | 0.01 | 0.95 | 1.10 | 0.14 | 0.97 | 0.31 | 0.73 | 0.95 | 1.37 | 0.03 | 0.96 | 1.21 | -0.14 | 0.97 | 1.03 | 0.52 | 0.96 |
| Serpa | 0.99 | -0.26 | 0.97 | 1.26 | 0.14 | 0.96 | 0.43 | 0.27 | 0.97 | 1.65 | -0.09 | 0.96 | 1.45 | -0.30 | 0.97 | 1.08 | 0.65 | 0.94 |
| Média | 0.96 | -0.13 | 0.96 | 1.38 | -0.04 | 0.97 | 0.44 | 0.37 | 0.94 | 1.80 | -0.29 | 0.96 | 1.54 | -0.41 | 0.97 | 1.17 | 0.54 | 0.97 |

Em média são os métodos de Jensen-Haise, Turc e de Hargreaves quem apresentam os melhores resultados relativamente ao coeficiente de determinação (todos com 0.97), sendo o método de Priestley-Taylor aquele que apresenta os piores resultados (0.94).

Os resultados obtidos mostram que todos os métodos produzem valores aceitáveis, apesar de utilizarem muito menos parâmetros climáticos do que o método de referência.

5. Avaliação da qualidade da calibração dos métodos

Após a calibração destes métodos para a região do Alentejo havia que realizar uma validação para avaliar o rigor das estimativas de ETo produzidas por estes modelos. Assim sendo, voltou-se a calibrar os métodos, apenas para os 2 primeiros anos (2003 e 2004) utilizando-se os restantes dados para validar estas calibrações (2005, 2006 até 23-07-2007).

Desta nova calibração é de salientar que se obtiveram parâmetros de calibração ligeiramente diferentes dos obtidos anteriormente, quando se utilizou a série de dados completa (2003 a 2007), o que indica a necessidade de utilizar séries de maior dimensão para obter calibrações mais representativas das condições médias.

Nas Tabelas 3 e 4 apresentam-se os valores do erro médio Ē, erro absoluto |Ē| e erro relativo  Ēr, para cada método e estação. Da análise da Tabela 3, verifica-se que o método que gera menores resíduos é o de Jensen-Haise logo seguido pelo de Hargreaves, sendo que os piores resultados foram apresentados pelos métodos de Hargreaves-Samani e de Makkink.

Tabela 3 – Erro médio Ē, erro absoluto |Ē| e erro relativo Ēr dos métodos calibrados, obtidos para a validação de 01-01-2005 a 23-07-2007

| Métodos |
| --- |
|  | Hargreaves-S. | Hargreaves | Priestley-Taylor | Makkink | Turc | Jensen-Haise |
| Estação | Ē | ¦Ē¦ | Ēr | Ē | ¦Ē¦ | Ēr | Ē | ¦Ē¦ | Ēr | Ē | ¦Ē¦ | Ēr | Ē | ¦Ē¦ | Ēr | Ē | ¦Ē¦ | Ēr |
| Ferreira | -0.04 | 0.47 | 18.7% | -0.04 | 0.38 | 16.6% | -0.05 | 0.47 | 17.1% | -0.06 | 0.44 | 19.3% | -0.02 | 0.39 | 16.6% | 0.01 | 0.36 | 15.5% |
| Moura | 0.19 | 0.47 | 16.1% | 0.13 | 0.39 | 16.4% | 0.13 | 0.40 | 13.2% | 0.10 | 0.44 | 19.1% | 0.14 | 0.40 | 16.4% | 0.19 | 0.42 | 16.1% |
| Elvas | 0.03 | 0.55 | 18.1% | -0.01 | 0.38 | 14.0% | -0.01 | 0.50 | 17.6% | -0.04 | 0.44 | 16.9% | 0.01 | 0.40 | 14.8% | 0.06 | 0.41 | 14.9% |
| Redondo | 0.01 | 0.56 | 18.1% | 0.00 | 0.47 | 16.3% | 0.02 | 0.61 | 18.3% | -0.01 | 0.56 | 19.4% | 0.02 | 0.49 | 16.3% | 0.03 | 0.43 | 14.7% |
| Aljustrel | 0.11 | 0.52 | 16.5% | 0.08 | 0.44 | 15.8% | 0.12 | 0.55 | 16.0% | 0.06 | 0.52 | 18.6% | 0.09 | 0.47 | 16.0% | 0.12 | 0.41 | 14.2% |
| Alvalade | 0.12 | 0.44 | 16.3% | -0.08 | 0.48 | 17.6% | -0.04 | 0.53 | 16.9% | -0.11 | 0.56 | 20.1% | -0.06 | 0.50 | 17.3% | -0.01 | 0.41 | 15.7% |
| Beja | -0.16 | 0.47 | 14.8% | 0.29 | 0.43 | 14.9% | 0.13 | 0.52 | 15.3% | 0.30 | 0.51 | 17.6% | 0.29 | 0.46 | 16.0% | 0.25 | 0.39 | 12.7% |
| Évora | 0.03 | 0.49 | 16.3% | 0.00 | 0.36 | 14.8% | 0.00 | 0.42 | 14.0% | -0.03 | 0.41 | 17.3% | 0.02 | 0.37 | 14.8% | 0.06 | 0.39 | 14.8% |
| Odemira | 0.12 | 0.39 | 13.9% | 0.05 | 0.28 | 11.3% | 0.06 | 0.34 | 12.1% | 0.02 | 0.32 | 12.7% | 0.06 | 0.29 | 11.5% | 0.11 | 0.28 | 11.1% |
| Média | 0.05 | 0.48 | 16.5% | 0.05 | 0.40 | 15.3% | 0.04 | 0.48 | 15.6% | 0.03 | 0.47 | 17.9% | 0.06 | 0.42 | 15.5% | 0.09 | 0.39 | 14.4% |

Tabela 4 – Erro absoluto |Ē| e erro relativo Ēr dos métodos calibrados, relativos ao período da Primavera-Verão (Abril/Setembro)

| Métodos |
| --- |
|  | Hargreaves-S. | Hargreaves | Priestley-Taylor | Makkink | Turc | Jensen-Haise |
| Estação | ¦Ē¦ | Ēr | ¦Ē¦ | Ēr | ¦Ē¦ | Ēr | ¦Ē¦ | Ēr | ¦Ē¦ | Ēr | ¦Ē¦ | Ēr |
| Ferreira | 0.54 | 11.8% | 0.38 | 7.9% | 0.58 | 12.5% | 0.45 | 9.5% | 0.39 | 8.1% | 0.37 | 7.4% |
| Moura | 0.62 | 12.6% | 0.42 | 8.9% | 0.51 | 10.4% | 0.48 | 10.0% | 0.43 | 8.8% | 0.49 | 10.1% |
| Elvas | 0.70 | 13.8% | 0.44 | 8.3% | 0.62 | 12.4% | 0.51 | 9.8% | 0.45 | 8.4% | 0.47 | 8.6% |
| Redondo | 0.66 | 12.8% | 0.53 | 9.7% | 0.77 | 14.6% | 0.63 | 11.7% | 0.55 | 10.0% | 0.48 | 9.0% |
| Aljustrel | 0.62 | 11.7% | 0.49 | 9.2% | 0.72 | 13.1% | 0.59 | 11.1% | 0.52 | 9.6% | 0.45 | 8.3% |
| Alvalade | 0.50 | 10.1% | 0.57 | 10.8% | 0.71 | 14.1% | 0.66 | 12.8% | 0.59 | 11.1% | 0.45 | 8.4% |
| Beja | 0.62 | 12.4% | 0.49 | 9.2% | 0.68 | 12.4% | 0.59 | 10.9% | 0.51 | 9.2% | 0.46 | 8.8% |
| Évora | 0.63 | 12.7% | 0.39 | 7.8% | 0.54 | 11.1% | 0.44 | 8.9% | 0.38 | 7.6% | 0.43 | 8.6% |
| Odemira | 0.48 | 12.1% | 0.27 | 6.6% | 0.37 | 8.6% | 0.34 | 8.0% | 0.28 | 6.6% | 0.27 | 6.6% |
| Média | 0.60 | 12.2% | 0.44 | 8.7% | 0.61 | 12.1% | 0.52 | 10.3% | 0.46 | 8.8% | 0.43 | 8.4% |

Uma vez que no nosso país o período que interessa considerar para a rega é o da Primavera-Verão, a Tabela 4 apresenta os resultados dos resíduos para o período de Março a Setembro. O método de Jensen-Haise é aquele que apresenta os melhores resultados com |Ē| = 0.43 e Ēr = 8.4% e o de Makkink é o que apresenta os piores resultados. É de realçar o baixo valor que o erro relativo apresenta durante a época de regadio, variando entre 8,4% e 12.2%.

A Figura 2 mostra para a estação de Évora os erros absoluto e relativo de todos os métodos analisados, considerando toda a série de dados (total), ou apenas os valores de Outubro a Março (Out. /Inv.) ou os valores de Abril a Setembro (Prim. /Ver.). Da observação da Figura 2 constata-se que os métodos após a calibração apresentam resultados bastante satisfatórios, incluindo o de Hargreaves-Samani. É de destacar que no caso desta estação os melhores resultados são alcançados pelos métodos de Turc e Hargreaves aparecendo o de Jensen-Haise em terceiro lugar.

Outra constatação bastante interessante a que se chega é a de que o erro absoluto (em mm) na maior parte dos métodos não varia bastante entre a época da Primavera/Verão e a do Outono/Inverno. No entanto verifica-se que o erro relativo (Figura 2.b) é muito mais reduzido durante a Primavera/Verão devido aos valores muito mais elevados de ETo verificados durante esse período. Deste modo todos os métodos apresentam valores bastante bons durante a época de rega.

a)

b)

Figura 2 – a) Erro absoluto |Ē| e b) erro relativo Ēr, para toda a série de validação considerada (total), para o período de Outubro a Março (Out. /Inv.) e para o período de Abril a Setembro (Prim. /Ver.), obtidos por todos os métodos analisados para a estação meteorológica de Évora.

Após se comparar todos os métodos para uma dada estação (Figura 2), mostram-se os resultados obtidos pelo método de Jensen-Haise para todas as estações (Figura 3). A primeira constatação que se efectua a partir da observação para a Figura 3 é a variabilidade existente na distribuição dos resíduos de estação para estação.

Apesar desta variabilidade, verifica-se que o erro relativo durante a Primavera/Verão é praticamente constante uma de estação para a outra (Figura 3.b), observando-se que a maior parte da variabilidade ocorre durante o Outono/Inverno.

De salientar que a estação que apresentou os melhores resultados, quanto à amplitude dos erros absoluto e relativo para este método (Figura 3.a,b) foi a de Odemira, como aliás também aconteceu para os outros métodos, o que se poderá explicar em parte por ser uma estação muito próxima do mar.

a)

b)

Figura 3 – a) Erro absoluto |Ē| e b) erro relativo Ēr, para toda a série de validação considerada (total), para o período de Outubro a Março (Out. /Inv.) e para o período de Abril a Setembro (Prim. /Ver.), obtidos pelo método de Jensen-Haise, para todas as estações analisadas.